КРАСКА  ДЛЯ  НАРУЖНЫХ  РАБОТ

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

A-100 EXTERIOR LATEX FLAT

гарантия от изготовителя 15 лет

Высококачественная латексная акриловая экстерьерная глубоко-матовая краска для наружных работ по окрашиванию фасадов помещений. Краска обладает отличной укрывистостью, адгезией, сопротивлением к атмосферным воздействиям, выцветанию. Рекомендуется наносить на неокрашенные и ранее окрашенные бетон, штукатурку, шпаклевку, каменную и кирпичную кладку, металл (в том числе оцинкованный). А так же, виниловый сайдинг, алюминиевые, деревянные и асбестовые поверхности, шифер. Содержит вещества, подавляющие рост плесени, грибка и отталкивающие грязь с поверхности пленки. Краска не содержит ртутных и свинцовых добавок, не воспламеняется и практически без запаха.

Краска также обеспечивает:

- высокие маскирующие и декоративные качества поверхности;

- долговечное финишное покрытие;

- защиту от образования вздутий, отслаивания и лущения

ФАСОВКА: Q(0,872-0,946 л); G(3,48-3,785 л); 5G(18,1-18,925 л)

подготовка поверхности. Удалите загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску.

- Кирпич, бетон, цемент, штукатурка. Выдержать в течение 30 дней для снижения содержания влаги и щелочности (pH≤8) поверхности. Если окрашивание необходимо осуществить раньше чем через 30 дней, то поверхность рекомендуется прогрунтовать соответствующей грунтовкой. Нанесите два слоя краски.

- Дерево, фанера. Прошлифуйте поверхность, все трещины закрасьте шпаклевкой или соответствующей грунтовкой, нанесите два слоя краски.

- Винил, пластик. Очистите поверхность мыльной водой и нанесите два слоя краски.

- Алюминий и оцинкованная сталь. Температура воздуха, поверхности и материала должна быть +10°С или выше. Нанесите два слоя краски.

- Металл. Удалите ржавчину при помощи наждачной бумаги, металлическую поверхность прогрунтуйте соответствующей грунтовкой и нанесите два слоя краски.

НАНЕСЕНИЕ. Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровую щетку, наносить с помощью валика, безвоздушного распылителя под давлением 140 атм. (насадка  0,43…0,48 мм). Краску не рекомендуется наносить, если в течение 2-3 часов может пойти дождь или снег. Не наносить, если температура воздуха составляет, ниже чем +2°С или может снизиться в течение 48 часов.

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом.

Храните в недоступном для детей месте.

# Text boxes

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| цвет: | гамма цветов определяется веером «Sherwin Williams TM» для базовых красок: экстра белая, светло желтая, глубокая, ультра глубокая база |
| удельный вес: | 1,37 кг/л | сухой остаток: | 52±2 % |
| фактура: | глубоко-матовая | расход: | 35 - 40 м2/галлон |
| VOC: | 49 г/л | минимальная температура применения: | не ниже +2 ºС |
| время высыхания: | в условиях +20°С и 50% относительной влажности воздуха на “отлип” 2 часа. Повторно краску наносить через 24-48 часов при температуре от +2 до +6°С и через 4 часа при температуре от +6°С. |

ТЕХНОЛОГиЯ применения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115