ГРУНТ  ДЛЯ  ВНУТРЕННИХ  РАБОТ

Harmony® Interior Latex Primer

Harmony Wall Primer это антимикробная* грунтовка для внутренней отделки. Harmony Wall Primer - это нулевая формула VOC, которая подготавливает поверхность, чтобы обеспечить хорошую производительность верхнего слоя. Этот праймер сделан с технологией устранения запаха, которая помогает уменьшить общие внутренние запахи, такие как домашние животные, кулинария и дым, поэтому комнаты остаются свежими и чистыми.

Эта грунтовка разработана для использования в комплексе с красками Harmony Interior Latex для обеспечения абсолютной нулевой системы ЛОС.

По желанию, Вы можете покрыть любой интерьерной краской Sherwin-Williams либо мясляной архитектурной краской.

Данный продукт содержит агенты, ингибирующие рост грибка и плесени на поверхности.

Для оптимальной производительности данную грунтовку необходимо покрывать латексом, алкидом, маслом, эпоксидной  краской на водной основе либо на основе растворителя.

подготовка поверхности.   ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски путем шлифовки, скребков или других средств может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение головного мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Для контроля воздействия свинца или других опасных веществ необходимо использовать надлежащее защитное оборудование, например, респиратор, установленный и очищенный надлежащим образом..

Удалите загрязнения с поверхности с помощью соответствующего очистителя, тщательно промойте и дайте высохнуть. Старое покрытие необходимо удалить и отшлифовать до твердой поверхности. Глянцевые поверхности должны быть отшлифованы полностью. Имейте в виду, ненадлежащая подготовка поверхности (неполное удаление старого покрытия) может поставить под угрозу продолжительность срока службы покрытия.

- Гипсокартон. Зашпаклюйте швы, трещины и щели, прошлифуйте поверхность до гладкого вида. Удалите пыль после шлифования.

- Камень, бетон, цемент, строительный блок. Все новые поверхности должны быть очищены и загрунтованы согласно рекомендациям производителя - обычно за 30 дней.  Удалите все формы и отвердители. Кирпичные поверхности должны быть просушены перед нанесением грунтовки. Содержание влаги должно быть не выше 15% и уровень pH 5-9.

Если нет возможности ждать 30 дней, выдержите 7 дней и нанесите грунтовку Loxon Concrete and  Masonry.

При работе с шероховатой поверхностью необходимо воспользоваться Loxon Surfacer для достижения гладкости.

- Штукатурка. Штукатурке необходимо дать просохнуть и затвердеть. Текстурированную, мягкую, пористую и рыхлую штукатурку необходимо обработать раствором 0,5 литра уксуса на 4  литра воды. Повторять до тех пор, пока поверхность не затвердеет, затем вымыть чистой водой и дать высохнуть.

- Дерево, ДСП. Зачистите наждачной бумагой. Заполните дефекты наполнителем для дерева и зачистите наждачной бумагой.

Не используйте те типы древесины, которые могут вызвать сход красителя, например красное дерево и кедр.

- Плесень: До того, как попытаться удалить плесень, абсолютно любое очищающее средство необходимо протестировать на маленьком, незаметном участке. Отбеливатель и подобные очищающие средства могут повредить и обесцветить краску, поэтому их использование не рекомендовано. Рекомендуется использовать растворы из отбеливателя.

Плесень можно удалить, вымыв поверхность раствором отбеливателя и воды в соотношении 1 к 3. Нанесите раствор и потрите. Затем оставьте раствор на поверхности на 10 минут. Тщательно смойте и дайте высохнуть перед покраской. Обязательно используйте защитные перчатки, одежду и очки. Немедленно промойте кожу водой, если раствор попадет на какой-либо участок. Не добавляйте моющие средства или аммиак в раствор отбеливателя и воды.

или аммиак в раствор отбеливателя и воды.

ОЧИСТКА. Немедленно удалите пятна от краски на одежде и руках с помощью раствора воды и мыла. Очистите распылитель уайт-спиритом. При работе с уайт-спиритом следуйте рекомендациям производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использовать при температуре от 10℃.

Готово к использованию.

Кисть: рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровую кисти.

Ролик: синтетический чехол. Ворс 1/4 "- 3/4"

Безвоздушный распылитель:

Давление 2000 фунтов на квадратный дюйм(13789514.586 Па)

Наконечник: 017 "-. 021"

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом. Надевайте защитные очки, одежду, резиновые перчатки при работе по удалению плесени. Запрещается добавлять моющие средства или аммиак в раствор хлора/воды.

Храните в недоступном для детей месте.

# Text boxes

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| цвет: | белый; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования. |
| удельный вес: | 1, 36 кг/л | сухой остаток: | 52± 2 % |
|  |  | расход: | 33 - 37 м2/галлон |
| VOC: | 0 г/л | минимальная температура применения: | выше +10 ºС |
| время высыхания: | в условиях +25°С и 50% относительной влажности воздуха на “отлип” 1 час. Повторно краску наносить через 4 часа. |

ФАСОВКА: G(3,48-3,785 л)

ТЕХНОЛОГиЯ применения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115